- Общие сведения об изделии

  - Комплект специального инструмента предназначен для разборки, сборки и регулировки топливного насоса BOSCH VE.

  - Без инструмента для разборки, сборки и регулировки топливного насоса невозможно правильно произвести разборку, сборку и регулировку.

  - Обозначение, наименование и краткая характеристика приспособлений указаны в таблице.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Комплект специального инструмента для разборки, сборки и регулировки топливного насоса BOSCH VE.

Заводской номер ____________________________________________подвергнут

Консервации и упакован согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями.

Дата консервации ______________________________________________

Срок консервации ______________________________________________

Консервацию произвел __________________________________________

Упаковку произвел _____________________________________________

Штамп

ОТК

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Срок гарантии – 12 месяцев со дня приобретения комплекта.

5. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

| 33 | 5300.000 | Приспособление для индикатора | 1 | Для регулировки положения рычага корректора по давлению наддува совместно с приспособлениями 5000.004 или 5000.006. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 5301.000 | Приспособление для проверки размера MS | 1 | Для измерения размера “MS” совместно с приспособлениями 5000.004 или 5000.006. |
| 35 | 5302.000 | Приспособление для измерения размера MS | 1 | Для измерения размера “MS” совместно с приспособлениями 5000.004 или 5000.006. |
| 36 | 5500.000 | Приспособление для измерения давления внутри корпусу VE | 1 | Для измерения давления внутри корпусу ТНВД VE |
| 37 | 5600.000 | Приспособление мерительное | 1 | Для измерения хода плунжера при установки ТНВД на двигатель |
| 38 | ДД 7000.016 | Болт | 1 | Для присоединения нагнетательного и отводного трубопроводов к насосу |
| 39 | ДД 7000.017 | Прокладка | 4 | Для герметичности присоединения трубопроводов |
| 40 | ДД 7100.000 | Кронштейн | 1 | Для крепления насосов BOSCH VE/ |
| 41 | ДД 7170.000 | Трубопровод для отвода топлива от насоса | 1 | Для отвода топлива от насоса |

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

для разборки, сборки и регулировки топливного насоса VE

| № | Номер инструмента | Название инструмента | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДД 3700.01.050 | Мерительное приспособление | 1 | Для измерения размеров “KF” и “K”. |
| 2 | ДД 3700.01.060 | Державка | 1 | Для установки кулачковой шайбы в корпус ТНВД. |
| 3 | ДД 3700.01.070 | Комплект приспособлений для измерения люфта кулачкового вала | 1 | Для измерения радиального люфта кулачкового вала. |
| 4 | ДД 3700.01.080 | Кронштейн универсальный для разборки и сборки ТНВД | 1 | Для фиксации ТНВД в различных угловых положениях при сборке (применяется с комплектом колец регулировочной оснастки п. 16). |
| 5 | ДД 3700.02.001 | Муфта соединительная | 1 | Для привода насосов с диаметром приводного вала 20мм, с шириной шпоночной канавки 2,5 и 4мм. |
| 6 | ДД 3700.02.002 | Гайка | 8 | Для присоединения переходника ДД 3700.02.003 к насосу |
| 7 | ДД 3700.02.003 | Переходник топливопроводов с М14 на М12 | 8 | Для присоединения топливопроводов с резьбы М14 на М12 |
| 8 | ДД 3700.02.005 | Муфта соединительная | 1 | Для привода насосов с диаметром приводного вала 17 мм |
| 9 | ДД 3700.02.080 | Втулка переходная | 1 | Для установки насосов BOSCH VE на кронштейн ДД 7100.000 |

| 10 | ДД 3700.02.090 | Втулка переходная | 1 | Для установки насосов BOSCH VE на кронштейн ДД 7100.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ДД 3700.02.100 | Съёмник | 1 | Для съёма муфт ДД 3700.02.001, ДД 3700.02.005 с вала насоса |
| 12 | 4001 | Торцевая головка | 1 | Для снятия и установки пробки на головке насоса. |
| 13 | 4002 | Ключ | 1 | Для снятия и установки регулирующего клапана. |
| 14 | 4003 | Ключ | 1 | Для снятия и установки болта – оси рычага регулятора |
| 15 | 4100 | Устройство мерительное | 1 | Для измерения хода поршня механизма опережения впрыска (крепится со стороны высокого давления) |
| 16 | 4200 | Приспособление регулировочное | 1 | Для регулировки регулирующего клапана |
| 17 | ДД 3700.01.130 | Приспособление мерительное для замера подъёма плунжера | 1 | Для замера подъёма плунжера (применяется, когда насос установлен на двигатель). |
| 18 | 4400 | Съёмник | 1 | Для установки оси рычага управления. |
| 19 | 4500 | Фиксирующее устройство | 1 | Для закрепления рычага управления, состоящего из двух частей |
| 20 | 5000.001 | Направляющая втулка для установки сальника | 1 | Для вала диаметром 17мм. |
| 21 | 5000.002 | Направляющая втулка для установки сальника | 1 | Для короткого вала диметром 20мм. |
| 22 | 5000.003 | Направляющая втулка для установки сальника | 1 | Для длинного вала диаметром 20мм. |
| 23 | 5000.004 | Приспособление мерительное для ТНВД правого вращения | 1 | Для измерения размера “MS” (используется вместе с приспособлением 4300 и 5000.005). |
| 24 | 5000.005 | Ножка | 1 |  |
| 25 | 5000.006 | Приспособление мерительное для ТНВД левого вращения | 1 | Для измерения размера “MS” (используется вместе с приспособлением 4300 и 5000.005). |
| 26 | 5000.009 | Регулировочное приспособление | 1 | Для регулировки вала регулятора использовать совместно с 5000.010. |
| 27 | 5000.010 | Ключ | 1 |  |
| 28 | 5000.012 | Приспособление для индикатора | 1 | Для регулировки размера “MS” совместно с приспособлениями 5000.004 или 5000.006 и с приспособлением 4300. |
| 29 | 5000.013 | Торцевая головка | 1 | Для снятия и установки штуцера топливного насоса. |
| 30 | 5000.014.000 | Приспособление для разборки перепускного клапана | 1 | Для разборки перепускного (регулирующего) клапана давления внутри корпуса ТНВД. |
| 31 | 5000.015.000 | Съёмник муфты привода ТНВД VE | 1 | Для съёма муфт на кулачковом валу. |
| 32 | 5200.000 | Приспособление для индикатора | 1 | Для регулировки положения рычага корректора по давлению наддува при измерении размера “MS” совместно с приспособлениями 5000.004 или 5000.006. |