Новая Ш515Е

Монтаж грузовых колес одна из наиболее трудоемких операций в ремонте. До появления шиномонтажных станков приходилось часами бить кувалдой по колесу, чтобы оторвать шину от обода.

С появлением бескамерных грузовых автошин появилась проблема монтажа и демонтажа колес еще более обострилась, потому что бескамерная шина более плотно сидит на ободе, для того чтобы не прошел воздух, так как нет камеры. Без шиномонтажного станка отремонтировать бескамерную шину практически не возможно, потому сегодня все больше строится грузовых автосервисов, оборудованных такими станками.

Уже более 30 лет производятся  различные шиномонтажные станки,  наиболее известный из них Ш-515Б.  В настоящее время произведена полная модернизация станка и подготовлено серийное производство новой модели Ш-515Е в соответствие с современными европейскими стандартами, кроме того станок подготовлен для сертификации в Европе.

Внешне шиномонтажный станок Ш-515Е выглядит более чем достойно благодаря совершенно новой для России порошковой технологии окраски. При этой окраске деталь помещается в камеру с температурой 240  градусов, где порошок, нанесенный на эту деталь, в электростатическом поле буквально сплавляется  с металлом, создавая ударопрочное, маслобензостойкое, износостойкое, имеющее насыщенный цвет, долговечное, покрытие.

Учитывая, что станок работает в условиях повышенной влажности, все детали качественно окрашены или оцинкованы, что обеспечивает превосходную антикоррозийную защиту.

Система гидравлики Ш-515Е выполнена на гидрокомпонентах (полиуретановые уплотнения, штоки и гильзы всех гидроцилиндров, гидроклапаны) итальянского и немецкого производства.

Шумность работы значительно снижена.

Шаг перестановки стойки с монтажным диском на Ш-515Е всего 7 мм, а на старой модели было 150 мм. Стойку стало легче передвигать и удобнее фиксировать, потому что изменена конструкция защелки.

Монтаж новой Ш-515Е не требует фундамента, достаточно просто установить станок на ровную площадку и подключить к электросети.

Электросхема Ш-515Е выполнена на компонентах немецкого производства соответствуют европейским требованиям электробезопасности

Усилие зажимного устройства регулируется при помощи специального клапана и манометра, это позволяет предотвратить деформацию или разрушение хрупких алюминиевых  и тонкостенных дисков.

Универсальные зажимные кулачки надежно удерживают практически для всех видов дисков  грузовых автомобилей, прицепов, автобусов, дорожно-строительных, сельскохозяйственных машин.

Ширина колес, которые можно ремонтировать на новом Ш-515Е составляет 800 мм, на старом Ш-515Б было 450 мм.

Гидрозамок, установленный на гидроцилиндре зажимного, устройства обеспечивает надежную блокировку колеса даже при отключении напряжения питания.

Управление стендом производится с передвижного дистанционного пульта управления.