Зачастую, при организации нового автосервиса, замены вышедшего из строя или морально устаревшего оборудования, выбор в пользу отечественного или импортного оборудования диктовался двумя соображениями:  либо привлекательно низкая цена, но сравнительно невысокое качество, либо высокое, гарантированное качество и соответственно высокая цена.

Именно эти два варианта обуславливают мирное сосуществование на рынке продукции отечественного и импортного производства, которые крепко занимают свои ниши на рынке.

На рынке же оборудования для грузового шиномонтажа может произойти "революция".

В мае 2006 года  запущено в производство новый шиномонтажный стенд для колес грузовых автомобилей под маркой Ш515Е. Использование в конструкции стенда  итальянских и немецких комплектующих (насос, гидростанция), которые на отечественных стендах вызывают наибольшее число нареканий во время эксплуатации, а также современных конструкционных решений, позволяет достигнуть уровня европейских грузовых шиномонтажных стендов по надежности и комфортности в работе.

Наряду с этим в ценовой категории Ш515Е остается на уровне своих отечественных предшественников Ш515Б и Ш515ВУ.

Но для специалистов в области грузового шиномонтажа эти слова, так и останутся словами без подробного описания возможностей новой шиномонтажки.

Внешне шиномонтажный станок Ш-515Е выглядит более чем достойно благодаря совершенно новой для России порошковой технологии окраски. При этой окраске деталь помещается в камеру с температурой 240  градусов, где порошок, нанесенный на эту деталь, в электростатическом поле буквально сплавляется  с металлом, создавая ударопрочное, маслобензостойкое, износостойкое, имеющее насыщенный цвет, долговечное, покрытие.

Учитывая, что станок работает в условиях повышенной влажности, все детали качественно окрашены или оцинкованы, что обеспечивает превосходную антикоррозийную защиту.

Система гидравлики Ш-515Е выполнена на гидрокомпонентах (полиуретановые уплотнения, штоки и гильзы всех гидроцилиндров, гидроклапаны) итальянского и немецкого производства.

Шумность работы значительно снижена.

Шаг перестановки стойки с монтажным диском на Ш-515Е всего 7 мм, а на старой модели было 150 мм. Стойку стало легче передвигать и удобнее фиксировать, потому что изменена конструкция защелки.

Монтаж новой Ш-515Е не требует фундамента, достаточно просто установить станок на ровную площадку и подключить к электросети.

Электросхема Ш-515Е выполнена на компонентах немецкого производства соответствуют европейским требованиям электробезопасности

Усилие зажимного устройства регулируется при помощи специального клапана и манометра, это позволяет предотвратить деформацию или разрушение хрупких алюминиевых  и тонкостенных дисков.

Универсальные зажимные кулачки надежно удерживают практически для всех видов дисков  грузовых автомобилей, прицепов, автобусов, дорожно-строительных, сельскохозяйственных машин.

Ширина колес, которые можно ремонтировать на новом Ш-515Е составляет 800 мм, на старом Ш-515Б было 450 мм.

Гидрозамок, установленный на гидроцилиндре зажимного, устройства обеспечивает надежную блокировку колеса даже при отключении напряжения питания.

Управление стендом производится с передвижного дистанционного пульта.

## Технические характеристики

| Марка стенда | Ш515Е |
| --- | --- |
| Диаметр обода колеса, дюйм | 14...26 |
| Максимальный диаметр колеса, мм | 1640 |
| Максимальная ширина колеса | 800 |
| Мощность двигателя гидропривода, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя с редуктором, кВт | 2,2 |
| Напряжение питания, В | ~380 |
| Напряжение управления, В | ~24 |
| Размеры стенда: длина, ширина, высота, мм | 1800/1560/1020 |
| Масса стенда (нетто/брутто), кг | 625/725 |

Заканчивается разработка нового  шиномонтажного станка Ш-515УЕ, который  предназначен для демонтажа и монтажа шин грузовых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственных и строительных  машин. Новый станок будет производиться  вместо выпускаемой с 90-х годов Ш-515ВУ хорошо зарекомендовавшей себя во всех странах бывшего СССР.

Новый стенд может работать с шинами  больших размеров, имеет привлекательный внешний вид, применены современные материалы,  современные компоненты  гидравлической и электрической схем. Разработка ведется с  применением компьютерного прочностного расчета и трехмерного моделирования. Усовершенствованы практически все основные узлы.

Стенд легко справляется с шинами любых типов, камерными и бескамерными

Многопозиционное монтажное устройство имеет расстояние между положениями 7 мм вместо 150 мм на старой модели, что повышает производительность станка.

Начало серийного производства планируется на апрель 2008 года.

Сравнительные технические характеристики

| Марка стенда | Ш515УЕ | Ш515ВУ |
| --- | --- | --- |
| Диаметр обода колеса, дюйм | 14...52 | 14...42 |
| Максимальный диаметр колеса, мм | 2300 | 1940 |
| Максимальная ширина колеса | 910 | 800 |
| Мощность двигателя гидропривода, кВт | 1,5 | 1,5 |
| Мощность двигателя с редуктором, кВт | 2,2 | 2,2 |
| Напряжение питания, В | -380 | -380 |
| Напряжение управления, В | ~24 | ~24 |
| Размеры стенда: длина, ширина, высота, мм | 2250/1950/1050 | 2400/1500/1000 |
| Масса стенда, кг | 882 | 800 |