### Полуавтомат хонинговальный вертикальный модели 3К833

Полуавтоматы хонинговальные вертикальные мод.3К833/3Н833 и  станки хонинговальные вертикальные МФ-72,3Г833 предназначены для хонингования отверстий в гильзах, блоках, шатунах, двигателях внутреннего сгорания и других деталях.

Для максимального использования всех возможностей станка, за отдельную плату, могут быть поставлены необходимые комплектующие (приспособления и хонинговальные головки), перечень и цена  которых, согласовываются при заключении договора.

Полуавтоматы могут быть использованы на металлообрабатывающих предприятиях.

### Технические характеристики станков

### 3К(Н)833     3Г833           МФ-72

| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | н | н |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр хонингования, мм: - наименьший - наибольший - допустимый | 30 125 165 | 30 125 165 | 30 125 165 |
| Длина хонингования, мм: - наименьшая - наибольшая | 30 400 | 150 450 |  |
| Ход шпинделя, мм | 500 | 500 |  |
| Расстояние от оси шпинделя до направляющих (вылет), мм | 300 | 300 |  |
| Размер рабочей поверхности стола (ширина х длина), мм | 500х1000 | 500х100 |  |
| Количество скоростей шпинделя | 3 | 3 |  |
| Частота вращения шпинделя, мин -1 | 90, 145, 235 | 150,280,400 |  |
| Скорость возвратного поступательного движения (регулирование бесступенчатое), м/мин | 3-18 | 8,11,5,18 |  |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт. | 8,12 | 4.1 |  |
| Габаритные размеры полуавтомата, мм: -длина -ширина -высота | 1295 1145 2755 | 1205 1180 2670 | 1540 1280 2500 |
| Масса полуавтомата, кг | 1520 | 1200 | 1060 |