Трактор-тягач К-703М(А)-12-03 с бульдозерным оборудованием на передней полураме и тяговым крюком на с/х навеске

Преимущество данной модели состоит в том, что машина является двухфункциональной, как бульдозер с отвалом, расположенным на с/х навеске, выполняет работы по разработке и перемещению грунта на дорожном строительстве, засыпке ям, канав, воронок, сооружений, насыпей, прокладыванию колонных путей, рыхлительные работы при t от +40 до -40, но при этом также выполняет функции тягача для транспортировки тралов грузоподъемностью до 40 тонн с целью доставки по бездорожью грузов и спецтехники.

|  | К 703МА | К 703М |
| --- | --- | --- |
| Двигатель | ЯМЗ-238НД3 | ЯМЗ-238НД5 | ЯМЗ-240БМ2 | 8481.10 |
| Мощность двигателя,не менее ,кВт(л.с.) | 173(235) | 220(300) | 220(300) | 257(350) |
| Масса трактора всех исполнений, не более, эксплутационная, кг | 15400 |
| Скорость движения , км/ч | 29 |
| Габаритные размеры ,м, не более |
| длина | 7 450 |
| ширина | 2 885 |
| высота | 3 735 |
| Трансмиссия |
| Число передач переднего хода | 16 |
| Число передач заднего хода | 8 |
| Коробка передач | Механическая , с шестернями постоянного зацепления и гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности на каждом режиме |
| Электрооборудование |
| Напряжение/Ток | 24V/75A |
| АКБ | 2x12Vx190 А ч |
| Бульдозерное оборудование |
| Высота отвала, мм | 1 100 |
| Ширина отвала, мм Бульдозерное положение Грейдерное положение | 3 360 3 230 |
| Глубина опускания отвала (бульдозерное положение при угле резания 55°), мм | 520 |
| Угол поперечного перекоса отвала, ° | 11 |
| Максимальная высота подъема отвала, мм | 1 300 |
| Дополнительная комлектация ВОМ, широкопрофильная резина 71x47,00-25 Ф-82, комплектация гидросистемы рабочего оборудования насосом Saner-DanfossHRLс регулируемой подачей масла |